CONTROL DE MOTOR PASO A PASO

---
MOTOR UNIPOLAR CON ULN2803
VARIOS TAMAÑOS
REDUCTOR MECÁNICO INCORPORADO
NO TIENE CONTROL DE INTENSIDAD
TENSIÓN FIJA DEPENDIENDO DEL MOTOR
REQUIERE 4 SEÑALES DE CONTROL

---
MOTOR UNIPOLAR CON ULN2803
CONEXIÓN DE UN MOTOR DE 5V

---
MOTOR UNIPOLAR CON ULN2803
CONEXIÓN DE UN MOTOR DE 9V

---
CONTROLADOR L298N
2 MOTORES DE CONTÍNUA O 1 PASO A PASO
POCO EFICIENTE. SE CALIENTA. MAX 1A
NO TIENE CONTROL DE INTENSIDAD
TENSIÓN FIJA DEPENDIENDO DEL MOTOR
REQUIERE 4 SEÑALES DE CONTROL

---
CONTROLADOR L298N

---
CONTROLADOR L298N

---
Pololus A4988 DRV8255
https://www.luisllamas.es/motores-paso-paso-arduino-driver-a4988-drv8825/

---
pololus

---
pololus
TIENE REGULACION DE INTENSIDAD
SOLO REQUIERE 2 SEÑALES DE CONTROL

---
pololus
PLACA DE PROTOTIPOS, 1 DRIVER, 3, 4, 5

---
PLACA PARA 1 POLOLU
NO SE PINCHA, SE CONECTA CON CABLES
INTERRUPTORES PARA MICROPASOS

---
RAMPS
SE PINCHA EN EL MEGA (MAS POTENTE)
5 DRIVERS. FINALES DE CARRERA SEPARADOS. SALIDAS ADICIONALES, LCD
GRBL?

---
RAMPS

---
CNC Shield
3 o 4 DRIVERS
SE MONTA SOBRE ARDUINO UNO
FINALES DE CARRERA, PULSADORES
SOPORTA GRBL

---
CNC Shield
http://blog.protoneer.co.nz/arduino-cnc-shield/
COPIAS CHINAS V3.0 NO PWM EN MOTOR

---
CNC Shield

---
CNC Shield

---
CNC Shield
https://www.staticboards.es/productos/arduino-sb-cnc-shield-premium/
ACTUALIZADA V3.1 BUEN MATERIAL
TUTORIAL COMPLETO

---
CNC Shield

---
PRECAUCION POTENCIOMETRO

---
PRECAUCION TEMPERATURAS
MÉTODOS PARA AJUSTE DE CORRIENTE
VENTILADOR